KNX-Schnittstellen-Modul HC-A16KNX

Das Modul HC-16KNX ermoeglicht die Zen- tralsteuerung und UEberwachung von bis zu 16 Inneneinheiten, die an einem Hitachi Komunikationsnetzwerk (H-Link) angeschlossen sind. Es koennen bis zu 8 Boxen in einem H-Link vernetzt werden (jedoch max. 160 Inneneinheiten bzw. 64 Ausseneinheiten pro H-Link). Das Modul wird einfach in den H-Link eingebunden. Die Montage erfolgt im Innenbereich und benoetigt eine zusaetzliche Spannungs- versorgung von 230V/50Hz. Die Einbindung an den H-Link kann an jeder beliebigen Stelle erfolgen.

Steuer/Regelfunktionen:

- Ein / Aus

- Betriebsart (Kuehlen/Heizen/ Entfeuchten/Auto/Luefter)

- Luefterstufe (Klein/Mittel/Gross)

- Temperatur (Ist / Sollwert +17°C bis +30°C)

- Luftaustrittsfuegel (7 Stufen bzw. Auto)

- Steuerung (Zentral/Lokal)

- Alarm Meldung

- Alarm Code

Technische Daten

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Abmessungen H/B/T	:	76x143x302  mm

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  HC-A16KNX

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.