MODBUS-Schnittstellen-Modul HC-A32MB

Das Modul HC-32MB ermoeglicht die Zen- tralsteuerung und Ueberwachung von bis zu 32 Inneneinheiten, die an einem Hitachi Komunikationsnetzwerk (H-Link) angeschlossen sind. Es koennen bis zu 8 Boxen in einem H-Link vernetzt werden (jedoch max. 160 Inneneinheiten bzw. 64 Ausseneinheiten pro H-Link). Das Modul wird einfach in den H-Link eingebunden. Die Montage erfolgt im Innenbereich und benoetigt eine zusaetzliche Spannungs- versorgung von 230V/50Hz. Die Einbindung an den H-Link kann an jeder beliebigen Stelle erfolgen.

Steuerfunktionen:

- Ein / Aus

- Betriebsart

- Luefterstufe

- Temperatur (Sollwert)

- Luftaustrittsfuegel

- Steuerung (Zentral/Lokal)

Anzeigefunktionen:

- Systemadresse

- Geraeteadresse

- Ein / Aus (Soll)

- Betriebsart (Soll)

- Luefterstufe (Soll)

- Temperatur (Soll)

- Luftaustrittsfuegel (Soll)

- Steuerung (Zentral/Lokal) (Soll)

- Ein / Aus (Ist)

- Betriebsart (Ist)

- Luefterstufe (Ist)

- Temperatur (Ist)

- Luftaustrittsfuegel (Ist)

- Alarm Code

- Betriebsmeldung

Technische Daten

Abmessungen H/B/T	:	76x743x302  mm

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  HC-A32MB

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.