Für MODBUS-Schnittstelle HC-A8MB

Das Modul HC-A8MB ermoeglicht die Zentralsteuerung und Ueberwachung von bis zu 8 Inneneinheiten, die an einem Hitachi Komunikationsnetzwerk (H-Link) angeschlossen sind. Das Modul wird einfach in den H-Link eingebunden. Die Montage erfolgt im Innenbereich und benoetigt eine zusaetzliche Spannungsversorgung von 230V/50Hz. Die Einbindung an den H-Link kann an jeder beliebigen Stelle erfolgen.

Steuerfunktionen:

- Ein / Aus

- Betriebsart

- Luefterstufe

- Temperatur (Sollwert)

- Luftaustrittsfuegel

- Steuerung (Zentral/Lokal)

Anzeigefunktionen:

- Systemadresse

- Geraeteadresse

- Ein / Aus (Soll)

- Betriebsart (Soll)

- Luefterstufe (Soll)

- Temperatur (Soll)

- Luftaustrittsfuegel (Soll)

- Steuerung (Zentral/Lokal) (Soll)

- Ein / Aus (Ist)

- Betriebsart (Ist)

- Luefterstufe (Ist)

- Temperatur (Ist)

- Luftaustrittsfuegel (Ist)

- Alarm Code

- Betriebsmeldung

Technische Daten

Abmessungen H/B/T	:	58x106x90  mm

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  HC-A8MB

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.