Hitachi Split-Außengerät RAC-09GH4

Gehäuse aus galvanisiertem und lackiertem Stahlblech (Farbe: Beige). Vollhermetischer Rollkolbenverdichter auf Schwingungsdämpfern gelagert. Der leise laufende Axial-Ventilator ist statisch und dynamisch ausgewuchtet und kann bei Bedarf bauseits, mit einer Drehzahlregelung (Kühlen auch im Winter) nachgerüstet werden. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, Flüssigkeitsabscheider, sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits). Vorgefüllt mit dem Kältemittel R410A, für Innen- und Außenheit und 10 m Verbindungsleitung.

Alle Leistungsdaten beziehen sich auf den Anschluss der kompatiblen Inneneinheit: RAS-09GH4

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	2,90 kW

Nennheizleistung	:	3,00 kW

Anzahl anschliessbarer Inneneinheiten 	:	1

Energieeffizienzklasse (Kühlen)	:	A

Energieeffizienzklasse (Heizen)	:	A

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	3,22 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	3,90 W/W

Luftvolumenstrom	: 	1440 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	48 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	49 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	0,90 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	0,77 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	4,20 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	3,50 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	10,00 A

Steuerleitung	:	5 x 1,5 mm2

Abmessungen H/B/T	:	570x700x210  mm

Gewicht	:	32,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 9.52 mm

Werkseitige Füllmenge 	:	0.65 kg

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	10,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	5,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	+21 bis +43 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-10 bis +21 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAC-09GH4

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.