Hitachi Split-Außengerät RAC-14G5

AUSSENGERÄT Serie Bigflow - nur Kühlen

AUSSENGERÄT

Gehäuse aus galvanisiertem und lackiertem Stahlblech (Farbe: Seidengrau, etwas heller als RAL 7044). Vollhermetischer Rollkolben-Verdichter auf Schwingungs-dämpfern gelagert. Der leise laufende Axial-Ventilator ist statisch und dynamisch ausgewuchtet und kann bei Bedarf bauseits, mit einer Drehzahlregelung (Kühlen auch im Winter) nachgerüstet werden. In der Außeneinheit ist ein Schraderventil auf der Hochdruckseite vorhanden. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, Flüssigkeitsabscheider, sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits). Vorgefüllt mit dem Kältemittel R410A, für Innen- und Außenheit und 8 m Verbindungsleitung.

Alle Leistungsdaten beziehen sich auf den Anschluss der kompatiblen Inneneinheit: RAS-14G5

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	3,70 kW

Anzahl anschliessbarer Inneneinheiten 	:	1

Energieeffizienzklasse (Kühlen)	:	B

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	3,01 W/W

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	51 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	1,23 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	5,50 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	10,00 A

Steuerleitung	:	3x 1,5 mm2

Abmessungen H/B/T	:	468x700x258  mm

Gewicht	:	26,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 12.70 mm

Werkseitige Füllmenge 	:	1.05 kg

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	15,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	5,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	5,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	+21 bis +43 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAC-14G5

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.