Hitachi Multizone-Innengerät RAI-25RPA

Gerät für den Einbau in eine abgehängte Decke, lediglich die formschöne Blende (Farbe: Frühlingsweiß, ähnlich RAL 1013/9001) ist sichtbar. Die Gesamtkonzeptionierung des Gerätes entspricht der neuesten Ecodesign-Richtlinie (ErP) was sich in der Effizienz des Gerätes niederschlägt. Das Gehäuse aus verzinktem Stahlblech ist wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Durch die kompakten Abmessungen, ist das Gerät für den Einbau in eine Rastermaßdecke geeignet. Das Luftansauggitter ist aufklappbar und mit einem waschbaren Filtereinsatz versehen. 4 seitiger Luftaustritt mit motorisch verstellbaren Luftleitlamellen. Bei Bedarf können 1 oder 2 Luftaustritte verschlossen werden. Der leise laufende Radiallüfter ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Vierstufiger DC-Lüftermotor für leisen Betrieb mit Überstromschutz.

Hochleistungsverdampfer als Rippenrohrwärmetauscher in CU-AL Ausführung. Flüssigkeitsverteiler, Schalldämpfer sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Die serienmäßige Kondensatpumpe hat eine Förderhöhe von 30cm von der Unterkante des Gerätes. Der integrierte Empfänger ist so ausgeführt, dass er einen nahezu lückenlosen Empfang der IR Fernbedienung sicherstellt. Eine kleine Schattenfuge an der Blende kaschiert kleine Unebenheiten in der Decke.

Dieses Innengerät ist mit folgenden Außengeräten kompatibel:

Monozone: RAC-25NPA (RAI-25RPA) / RAC-35NPA (RAI-35RPA) / RAC-50NPA (RAI-50RPA)

Multizone: RAM 36/53NP2A, RAM53/68NP3A, RAM70NP4A, RAM90NP5A, RAM130NP6A

Ausstattung

IR Fernbedienung mit großer LCD Anzeige, Waschbarer Filter, Automatische Einschaltung nach Spannungsausfall, Automatische Umschaltung(Kühlen/Heizen), Wochentimer, Sleep Timer>

>

Betriebsarten:

Kühlen / Heizen / Entfeuchten / Automatik / Lüfter Notbetrieb-Schalter, Platten zum Verschließen einzelner Ausblasöffnungen

Funktionen der Fernbedienung

Anzeige des Sollwertes sowie der Modusanzeige, Echtzeituhr, Fehlercode- anzeige, Energieverbrauchanzeige (vergangener, laufender Monat in Kwh), Raumtemperaturanzeige, Eco Mode, Powerful Mode, Leave home Funktion (Sollwert von 10°C in einem bestimmten Zeitfenster oder permanent), Silent Mode, One Touch Clean (automatische Trocknung des Wärmetauschers), Eco Sleep Timer, Weeklytimer mit Sommer-/ Winterumschaltung (2 mal 6 Muster/Tag für 7 Tage die Woche), Blockierung des Heiz-, Kühlbetriebes

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	2,50 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	0.9-3.0 kW

Nennheizleistung	:	3,50 kW

Regelbereich (Heizen)	:	0.9-5.0 kW

Energieeffizienzklasse (Kühlen)	:	A+

Energieeffizienzklasse (Heizen)	:	A

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	3,60 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	3,72 W/W

Wirkungsgrad SEER/Kühlen	:	5.70 W/W

Wirkungsgrad SCOP/Heizen	:	3.80 W/W

Luftvolumenstrom	: 	330-510 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	25/29/32/35 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	27/30/33/36 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	50 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Steuerleitung	:	3x1,5 mm2

Abmessungen H/B/T	:	285x580x580  mm

Gewicht	:	24,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 9.52 mm

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	20,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	10,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	10,00 m

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAI-25RPA

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.