Hitachi Multizone-Innengerät RAK-50QH8(W)

WANDKLIMAGERÄT  Serie Multizone - Inverter Wärmepumpe

INNENGERÄT (Cut Out - Design)

Design-Gerät für die Wandmontage in Deckennähe geeignet. Kunststoffgehäuse (Farbe: Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016) mit Silberaplikationen) mit Wandhalterung aus verzinktem Stahlblech. Innen, wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Luftansauggitter mit zweiteiligem, waschbarem Filtereinsatz (Edelstahlgewebe). Zusätzlich ist ein waschbarer, elektrostatischer Aktivkohlenfilter eingebaut, der optimal gegen Stäube, Gerüche und Pollen schützt . Horizontaler Luftaustritt mit motorisch verstellbaren Luftleitlamellen, die vertikalen Luftleitlamellen sind manuell einstellbar. Die leise laufende Radiallüfterwalze ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Vierstufiger DC-Lüftermotor für leisen Betrieb mit Überstromschutz. Hochleistungsverdampfer (Lambda-Form) als Rippenrohrwärmetauscher in CU-AL Ausführung. Flüssigkeitsverteiler sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Kondensatwanne gegen Schwitzwasser gedämmt, Kondensatleitung kann links oder rechts angeschlossen werden.

Geeignet für Außeneinheiten der Serie Multizone:

RAM-xxQH5

(Nicht möglich bei RAM-80QH5)

Ausstattung

- IR Fernbedienung mit LCD Anzeige

- Luftfilter aus Edelstahlgewebe

- Luftfilter und Aktivkohlefilter (regenerierbar)

- Automatische Einschaltung nach Spannungsausfall

- 24 Stunden Timer / Sleep Timer

- Betriebsarten: Kühlen / Heizen / Entfeuchten / Lüfter

- Notbetrieb-Schalter

Optional

- Einfache Kabelfernbedienung mit 12h Timer: SPX-RCK3

- Kabelfernbedienung LCD mit Wochen-Timer: SPX-WKT1

- Verteilerbox für Kabelfernbedienung LCD: SPX-DST1 (Es können bis zu 4 Inneneinheiten angeschlossen werden)

- Anschlußkabel 8m für Verteilerbox (je Inneneinheit): SPX-WDST8M

- H-Link Adapter, für den Anschluß an eine Zentralsteuereinheit: PSC-6RAD

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	5,00 kW

Nennheizleistung	:	6,50 kW

Luftvolumenstrom	: 	288 - 780 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	25/31/39/47 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	25/31/39/48 dB(A)

Spannung	:	35  V DC

Steuerleitung	:	3x 1,5 mm2

Abmessungen H/B/T	:	295x795x198  mm

Gewicht	:	10,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6,35 / 12,70 mm

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	25,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	20,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	20,00 m

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAK-50QH8(W)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.