Hitachi Split-Innengerät RAS-18GH5

WANDKLIMAGERÄT Serie Bigflow - Wärmepumpe

INNENGERÄT

Gerät für die Wandmontage in Deckennähe geeignet. Kunststoffchassis mit Wandhalterung aus verzinktem Stahlblech und abnehmbarem Kunststoffgehäuse (Farbe: Grauweiß, ähnlich RAL 9002). Innen, wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Luftansauggitter mit zweiteiligem, waschbarem Filtereinsatz. Zusätzlich ist ein waschbarer, elektrostatischer Aktivkohlenfilter eingebaut, der optimal gegen Stäube, Gerüche und Pollen schützt . Horizontaler Luftaustritt mit motorisch verstellbaren Luftleitlamellen, die vertikalen Luftleitlamellen sind manuell einstellbar. Die leise laufende Radiallüfterwalze ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. DC-Lüftermotor für leisen Betrieb mit Überstromschutz. Hochleistungsverdampfer (Lambda-Form) als Rippenrohrwärmetauscher in CU-AL Ausführung. Flüssigkeitsverteiler, Kältemittelfilter sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Kondensatwanne gegen Schwitzwasser gedämmt, Kondensatleitung kann links oder rechts angeschlossen werden.

Ausstattung

- IR Fernbedienung mit LCD Anzeige

- Luftfilter und Geruchsfilter (regenerierbar)

- Automatische Einschaltung nach Spannungsausfall

- 12 Stunden Timer / Sleep Timer

- Betriebsarten: Kühlen / Heizen / Entfeuchten / Automatik / Lüfter

- Notbetrieb-Schalter

Alle Leistungsdaten beziehen sich auf den Anschluss der kompatiblen Außeneinheit: RAC-18GH5

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	5,10 kW

Nennheizleistung	:	5,75 kW

Energieeffizienzklasse (Kühlen)	:	A

Energieeffizienzklasse (Heizen)	:	B

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	3,23 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	3,42 W/W

Luftvolumenstrom	: 	678 - 810 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	39/42/45 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	36/39/45 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	1,58 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	1,68 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	7,20 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	7,60 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	16,00 A

Steuerleitung	:	5x 2,5 mm2

Abmessungen H/B/T	:	295x1.030x207  mm

Gewicht	:	12,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 12.70 mm

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	15,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	10,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	10,00 m

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAS-18GH5

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.