Hitachi Primairy Innengerät RCI-6.0UFE1NH

Deckengerät zum Einbau in eine abgehängte Decke. Die optional verfügbare Deckenblende ermöglicht einen 4 seitigen Ausblas. Alle Flächen sind vor Schwitzwasser isoliert.

Kondensatpumpe

Eingebaute Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 850mm ab Geräteunterkante inclusive Regelung.

Ventilator

Extrem leise laufender Radiallüfter, schwingungsgedämpft, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Lüftermotor mit drei wählbaren Lüfterstufen, für einen ruhigen und sicheren Betrieb.

Wärmetauscher

Hochleistungswärmetauscher in CU-AL Ausführung mit elektronischen Expansionsventil. Flüssigkeitsverteiler, Kältemittelfilter sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt.

Luftführung / Blende PHKF 160SAH1

Blende für den Anschluss an das Kassettengerät RCI xxxUNE1NH . Weißes Kunststoffgehäuse mit vier ansteuerbaren grauen Luftleitlamellen, sowie einem Long Life Filter im Luftansaug. Die Lamellen werden über die Fernbedienung motorisch angesteuert.Das in der Blende integrierte Empfangs- und Bedienfeld ermöglicht einen schnellen Überblick über den Gerätestatus (Betriebsanzeige, Timer, Filter reinigen, Anzeige Abtauung). Ein Notbetrieb ist mittels einem Druckknopf auf der Blende möglich.

Abmessungen (HxBxT) nur Blende: 37 x 950 x 950 mm

Das Gerät verfügt über einen optionalen Frischluftanschluß (75x53mm).

Regelung

Regelung der erforderlichen Leistung erfolgt durch die Verdichter Drehzahl der Außeneinheit und optionaler automatischen Anpassung der Lüfterstufen. Funktionsstörungen werden mittels Fehlercodes angezeigt und nach Notwendigkeit das Gerät gestoppt. Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall möglich. Ein Notbetrieb ist mittels einem Druckknopf auf der Blende möglich.

Fernbedienung:

Im Standardlieferumfang befindet sich eine Infrarotfernbedienung (HCRA31NEWH). Mit diesem Bediengerät können alle für den Betrieb notwendigen Funktionen eingestellt werden.

Optional kann eine Kabelfernbedienung (HCWA21NEWH) angeschlossen werden.

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	14,19 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	3.20 - 16.00 kW

Nennheizleistung	:	13,40 kW

Regelbereich (Heizen)	:	3.00 - 14.60 kW

Luftvolumenstrom	: 	1400/1700/2100 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	42/45/51 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	65 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Steuerleitung	:	3x4 mm2

Abmessungen H/B/T	:	248x840×840  mm

Gewicht	:	32,00 kg

Abmessungen Paneel H/B/T	:	37x950x950  mm

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RCI-6.0UFE1NH

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.