Hitachi SystemFree Innengerät RPI-3.0FSN5E

Gehaeuse aus verzinktem Stahlblech. Innen waerme- und schalldaemmend ausgekleidet. Vorder- und Rueckseite fuer Kanalanschluss vorgesehen. Lufteintritt von hinten. Einteiliger, waschbarer Filtereinsatz. Zwei leise laufende Radialluefterwalzen, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Stufenloser DC-Motor. Verdampfer als Rippenrohrwaermetauscher in CU-AL Ausfuehrung mit elektronischen Expansionsventil.Flüssigkeitsverteiler, Kältemittelfilter sowie Bördelanschlüsse fuer die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Kondensatwanne gegen Schwitzwasser gedämmt mit Kondensatwasserpumpe (Förderhöhe 85 cm ab Unterkante Geraet).

Innengeraet geeignet fuer den Anschluss an ein Hitachi Set-Free-System (VRF) oder Utopia-Inverter-Aussengeraet (mit geaenderten Leistungsdaten).

H-Link Steuersystem

- Über das H-Link Verkabelungssystem können bis zu 16 Ausseneinheiten mit max. 128 Inneneinheiten in einen Regelkreis verbunden werden.

- Kombination mit Utopia Systemen in einen H-Link möglich.

- Anbindung an eine Lon Works Schnittstelle möglich.

- Eine Vielzahl von Systemsteuerungen sind optional.

- Das zukünftige H-Link II System ist bereits in der Steuerung hinterlegt.

Optionale Ausgangs- und Eingangssignale ueber Platine Inneneinheit (nicht alle Signale sind gleichzeitig verfuegbar)

- Externe Ein/Aus Schaltung ueber gepulstem oder permamentem potenzialfreien Eingang.

- Moduseinstellung Kuehlen/Heizen

- Betriebsanzeige

- Alarmanzeige

- Anzeige Kompressoranforderung beim Kühlen oder optional Heizen.

- Anzeige Moduseinstellung Kühlen oder optional Heizen

Zubehoer (Nicht im Standardlieferumfang enthalten)

- Kabelfernbedienung PC-ARFPE

- Infrarotfernbedienung PC-AWR mit externen Empfaenger PC-ALHZ

Technische Daten

Nennkälteleistung (Utopia Außeneinheit)	:	7,10 kW

Nennkälteleistung (Setfree Außeneinheit)	:	8,00 kW

Nennheizleistung (Utopia Außeneinheit)	:	8,00 kW

Nennheizleistung (Setfree Außeneinheit)	:	9,00 kW

Luftvolumenstrom	: 	960-1320 m3/h

Ext. statische Pressung 	:	0/30/125 Pa

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	29/31/31 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	29/31/31 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	0,11 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	0,11 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	0,90 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	0,90 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	10,00 A

Steuerleitung	:	2x0,75 mm2

Abmessungen H/B/T	:	275x1084x600  mm

Gewicht	:	36,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	9.52 / 15.90 mm

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RPI-3.0FSN5E

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.