Hitachi Primairy Innengerät RPIL-3.0UFE1NH

Deckengerät zum Anschluss an bauseitige Lüftungskanäle. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Innen wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Zwei leise laufende Radiallüfterwalzen, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Für die Anpassung an bauseitige Gegebenheiten, lassen sich verschiedene externe Pressungen parametrieren.

Ventilator

Extrem leise laufender Radiallüfter, schwingungsgedämpft, statisch und dynamisch ausgewuchtet. DC-Lüftermotor mit drei wählbaren Lüfterstufen, für einen ruhigen und sicheren Betrieb.

Wärmetauscher

Hochleistungswärmetauscher in CU-AL Ausführung. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt.

Luftführung

Vorder- und Rückseite für Kanalanschluß vorgesehen. Lufteintritt (mit Filtereinsatz) standardmäßig von hinten sowie umrüstbar auf eine Absaugung von unten.

Regelung

Regelung der erforderlichen Leistung erfolgt mittels der Verdichter Drehzahl der Außeneinheit und optionaler automatischen Anpassung der Lüfterstufen. Funktionsstörungen werden mittels Fehlercodes angezeigt und nach Notwendigkeit das Gerät gestoppt. Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall möglich.

Fernbedienung:

Im Standardlieferumfang befindet sich eine Kabelfernbedienung (HCWA21NEWH). Mit diesem Bediengerät können alle für den Betrieb notwendigen Funktionen eingestellt werden.

Optional kann eine Infrarotfernbedienung (HCRA31NEWH) angeschlossen werden.

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	6,90 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	2.45 - 7.85 kW

Nennheizleistung	:	8,30 kW

Regelbereich (Heizen)	:	2.20 - 8.70 kW

Luftvolumenstrom	: 	490/700/1000 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	31/34/38 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	61 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Steuerleitung	:	3x2,5 mm2

Abmessungen H/B/T	:	190x1180×445  mm

Gewicht	:	32,00 kg

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RPIL-3.0UFE1NH

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.