Kabelfernbedienung mit Timer SPX-WKT1

Formschöne Kabelfernbedienung mit LCD Anzeige für Aufputzmontage. Die Fernbedienung wird über ein 8m langes Kabel an der Inneneinheit angeschlossen (kann bei Bedarf auch verlängert werden / 4 Adern).

Da die Fernbedienung nur Daten senden kann, gibt es folgendes zu beachten:

- Fehlermeldungen können nicht angezeigt werden. Die Fehleranzeige erfolgt über Blinkintervalle der Inneneinheit (Timer LED).

- Nach einem Stromausfall schaltet zwar die Inneneinheit, mit den zuvor gewählten Parametern, automatisch wieder zu, dies wird jedoch nicht auf der Kabelfern-bedienung angezeigt. Die Anzeige bleibt aus und alle Pararameter werden auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

Ausstattung

- Kabelfernbedienung mit Wochentimer und LCD Anzeige

- 8m Verbindungsleitung

Funktionen

Sollwerteingabe

- Betriebsarten: Kühlen / Heizen / Entfeuchten / Automatik / Lüfter

- Lüfterstufen: Groß / Mittel / Klein / sehr Klein / Automatik

- Frostschutzfunktion (Einschaltung bei Raumtemperaur 5°C )

- Anzeige Wochentag und Uhrzeit

- Wochentimer mit 5 frei wählbaren Schaltprogrammen

Anschließbar an folgenden Modellen:

RAS-xxWX8 ...FH6 …YH5A …YH7

RAK-xxNH6A

RAF-xxFX8 ...QH8

RAI-xxNH5A

RAD-xxNH7A ...DH7A

Technische Daten

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  SPX-WKT1

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.