Kältemittelverteiler für Utopia TE-08N

Kältemittelverteiler - Duo TE-08N Utopia Serie

Strömungsgünstiger Kältemittelverteiler mit Lötanschlüssen für Flüssigkeits- und Saugleitung. Die Einbaulage sollte immer Waagerecht erfolgen und in gleicher Höhe wie die Inneneinheiten. Bei senkrechter Montage, müssen beide Abgänge zu den Inneneinheiten nach oben zeigen. Die Verwendung von Handelsüblichen T-Stücken ist nicht zulässig. Hinter einem Verteiler dürfen maximal 10m Rohrleitung je Inneneinheit installiert werden. Die Rohrlängen sollten ähnlich lang sein (max. 8m Differenz).

Duo Kältemittelverteiler in Verbindung mit Außeneinheiten 5 und 6 PS

- Anschlüsse Saugleitung 1x 15,9mm 2x 15,9mm

- Anschlüsse Flüssigkeitsleitung 1x 9,53mm 2x 9,53mm

Technische Daten

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  TE-08N

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.