Hydraulische Weiche ATW-HSK-01

HYDRAULICHE WEICHE ATW-HSK-01 für Serie Yutaki

Diese Weiche wird zur Entkopplung des Primär- und Sekundarkreises eingesetzt. Hierduch können Sie folgende Vorteile erzielen:

Hydraulische Entkopplung bei unterschiedlichen Volumenströmen

Erzeugerkreis verfügt immer über eine konstante Durchflussmenge

Alternative zu Pufferspeicher

Geringer Aufwand für Regelung, preiswerte Lösung

Es handelt sich hierbei um ein Messinggehäuse mit 4 Anschlüssen. Eine Isoliermanschette ist ebenfalls beigefügt.

Technische Daten

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  ATW-HSK-01

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.