Funkfernbedienung ATW-RTU-02

FUNKFERNBEDIENUNG ATW-RTU-02 (mit Regeleingriff) für Serie Yutaki

Formschöne Funkfernbedienung mit Wochentimer, rückbeleuchtete LCD Anzeige. Wahlweise zur Tischaufstellung oder Wandmontage. Die Reichweite des Funksenders beträgt bis zu 100m (30m im Gebäude). Der Empfänger wird in Nähe der Inneneinheit Yutaki S montiert und mit einer zweiaderigen Leitung 2x0,5 bis 0,75mm² angeschlossen (kann bei Bedarf verlängert werden, max. 30m). Die Funkfernbedienung hat die Aufgabe die Anlage in Abhängigkeit von der Raumtemperatur bzw. Modus, Ein- oder Auszuschalten bzw. auf die Vorlauftemperatur aus Regelzwecken einzugreifen. Durch diesen Eingriff wird die Raumtempertur konstanter gehalten als bei der normalen Ein / Aus-Schaltung (z.B. ATW-RTU-01 oder bauseitiger Thermostat.

Anzeige: Sollwert, Raumtemperatur, Betriebsart, Tag, Uhrzeit, aktives Programm und Batteriestatus.

Funktionen: Ein-/Aus, Heizen, Kühlen, Sollwert-Temperatur, Regelungseingriff, Wochentimer mit 6 variablen Temperaturen pro Tag (5°C bis 35°C) und Urlaubsfunktion.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen Fernbedienung (HxBxT): 89 x 131 x 26 mm

Batterien: 2 Stk. AA

Abmessungen Empfänger (HxBxT): 89 x 84 x 30 mm

Steuerleitung Empfänger - Inneneinheit: 2x 0,5 bis 0,75 mm²

Sendefrequenz: 868 MHz

Technische Daten

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  ATW-RTU-02

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.