Kältemittelverteiler E-242XN2

Kältemittelverteiler HKE302SN2 SET-FREE FS(X)N Serie / Zweileiter

Strömungsgünstiger Kältemittelverteiler mit Lötanschlüssen für Flüssigkeits- und Saugleitung. Zusätzliche Reduzier- / Vergrößerungen sind beigelegt und können bei Bedarf eingelötet bzw. abgeschnitten werden. Die Einbaulage sollte immer Waagerecht oder Senkrecht erfolgen (ein Abzweigen nach oben oder unten ist nicht zulässig). Die Verwendung von Handelsüblichen T-Stücken ist nicht zulässig.

Kältemittelverteiler für eine angeschlossene Leistung von: 26,0 bis 70,2 PS

- RAS-26 bis 54FS(X)N(1-2)

- Erster Abzweig bei den Modellen RAS-26 bis 54FS(X)N(1-2)

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  E-242XN2

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.