Paneel für RCI-FSR P-N23NA2

Blende für den Anschluss an die Kassette RCI xxx FSR. Komplett weißes Kunststoffgehäuse mit vier ansteuerbaren Lamellen, sowie einem Long Life Filter im Luftansaug. Bei ausgeschaltetem Gerät nehmen die Lamellen wieder ihre waagerechte Position ein, schließen den Luftauslass und vermeiden die Ansammlung von Staub oder Schmutzpartikeln. Die geschlossenen Lamellen in waagerechter Position geben ein elegantes Bild des Geräts ab, wenn dieses ausgeschaltet ist. Die individuelle Steuerung für jede Luftklappe ist über das PC-ARFP1E-Fernbedienungsmenü verfügbar und ermöglicht die einfache Auswahl der Luftklappenrichtung für jede der vier Luftklappen.

Durch einfaches Tauschen einer Geräteecke, können folgende zusätzliche Funktionen generiert werden:

- Bewegungssensor oder Infrarotempfänger

Mögliches Zubehör (Nicht im Standardlieferumfang enthalten)

Kabelfernbedienung PC-ARFP1E

Infrarotfernbedienung PC-AWR mit externen Empfänger PC-ALH3

Motion Sensor PS-MSK2

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (HxBxT) nur Blende: 40 x 950 x 950 mm

Gewicht: 6,5 kg

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  P-N23NA2

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.