H-LINK II System Integrationsgerät PC-A1I0

Das Modul PC-A1IO ermöglicht Steuerung und Überwachung eines Fremdproduktes (z.B: externe Lüftereinheit) über die Zentralsteuerung CSNET Managner 2. Das Modul wird an das Hitachi Kommunikationsnetzwerk (H-Link II) angeschlossen. Es wird eine eigene Systemadresse vergeben (so wie eine Außeneinheit) unter der bis zu 16 Module angeschlossen werden können. Zusätzlich kann an dem Fremdprodukt auch eine einfache Bedieneinheit angeschlossen sein, die mit eingebunden wird. Die Montage erfolgt im Innenbereich und benötigt eine zusätzliche Spannungsversorgung von 230V/50Hz. Die Einbindung an den H-Link II kann flexibel an fast jeder beliebigen Stelle im Bus-System erfolgen.

Steuerfunktionen:

- Ein / Aus

- Betriebsart (Kühlen/Heizen)

- Lüfterstufe (hoch/mittel/niedrig)

- Steuerung (Zentral/Lokal)

- Alarm

Anzeigefunktionen:

- Betriebsmeldung

- Lüfterstufe (hoch/mittel/niedrig)

- Alarm

- 2 Temperaturen

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  PC-A1I0

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.