H-Link II Anbingdung für RAC PSC-6RAD

PSC-6RAD Optionaler H-Link Anschluss (H-Link Adapter)

Mit diesem Zusatzmodul können die Inneneinheiten der RAC Serie, mit in Zentral-Steuerungen der Free System Serie integriert werden.

Das Modul selbst wird in der Nähe der Inneneinheit platziert (Kabel 1,8m) und mit dem H-Link System verbunden.

Über die Einstellung von Dip- und Drehschaltern, wird die Adresse der Inneneinheit (Geräte- und Kältekreislaufnummer) vergeben.

Es muss eine separate Kältekreislauf Adresse eingestellt werden.

Falls mehrere Inneneinheiten auf der gleichen Kältekreislaufnummer eingestellt sind, darf nur ein Gerät als Master aktiviert werden.

Über eine Zentral-Fernbedienung (z.B. CS-Net Web) kann nun das Gerät parallel wie eine normale Free System Inneneinheit gesteuert bzw. abgefragt werden.

Anschließbar an folgenden Modellen: RAK-xxPEC; RAK-xxRPB und C; RAK-xxPPA; RAK-xxRXB; RAK-xxPSPA und PSB; RAF- xxRXB und RPA; RAI-xxRPA und QPB; RAD-xxRPA, PPA und QPB

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  PSC-6RAD

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.