Hitachi Monozone-Außengerät RAC-25NPE

Gehäuse aus galvanisiertem und lackiertem Stahlblech (Farbe: Seidengrau, etwas heller als RAL 7044). Der Verdichter ist als DC-Inverter ausgeführt und sorgt so, für optimalen und sparsamen Betrieb. Die Leistung wird dem Kühl-, bzw. Heizbedarf angepasst. Der leise laufende Axialventilator ist statisch und dynamisch ausgewuchtet und wird elektronisch geregelt bzw. überwacht. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Umfangreiche elektronische Schutzvorrichtungen sorgen für einen sicheren Betrieb. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen, Flüssigkeitsabscheider, elektronischem E-Ventil, sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits). Dieses Gerät ist vorgefüllt mit R32, fluorierte Treibhausgase mit einem Treibhauspotenzial (GWP) von 675.

Dieses Außengerät ist mit folgenden Innengeräteserien kompatibel:

- RAD-25RPE (Kanal)

- RAI-25RPE (Kassette)

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	2,50 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	0.9-3.0 kW

Nennheizleistung	:	3,50 kW

Regelbereich (Heizen)	:	0.9-5.0 kW

Energieeffizienzklasse (Kühlen)	:	A++

Energieeffizienzklasse (Heizen)	:	A+

Wirkungsgrad SEER/Kühlen	:	6.20 W/W

Wirkungsgrad SCOP/Heizen	:	4.30 W/W

Luftvolumenstrom	: 	1920 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	48 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	49 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	61 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	0,60 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	0,88 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	2,50 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	3,70 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	16,00 A

Steuerleitung	:	4x1,5 mm2

Abmessungen H/B/T	:	548x750x288  mm

Gewicht	:	32,50 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 9.52 mm

Werkseitige Füllmenge 	:	R32 / 0.86 kg

CO2-Äquivalent 	:	0.581 t

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	20,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	10,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	10,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-15 bis +43 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-15 bis +21 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAC-25NPE

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.