Hitachi Split-Innengerät RAK-70PPD

Design-Gerät für die Wandmontage in Deckennähe geeignet. Das weiße Kunststoffgehäuse (Farbe: Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)) wird mit einem Rahmen optisch aufgewertet. Die Gesamtkonzeptionierung des Gerätes entspricht der neuesten Ecodesign-Richtlinie (ErP) was sich in der Effizienz des Gerätes niederschlägt. Eine Wandhalterung aus verzinktem Stahlblech wird zur besseren Montage beigefügt. Innen, wärme- und schalldämmend ausgekleidet. Selbständig öffnende Lufteintrittsblende mit zweiteiligem, waschbarem Filtereinsatz (Edelstahlgewebe). Der eingebaute Eco-Sensor sorgt zusätzlich für höchste Energieeinsparung indem die Aktivität im Raum erfasst wird, und anhand dessen, dass Geräte ein- und ausgeschaltet wird.

Horizontaler und vertikaler Luftaustritt mit motorisch verstellbaren Luftleitlamellen. Die leise laufende Radiallüfterwalze ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Vierstufiger DC-Lüftermotor für leisen Betrieb mit Überstromschutz. Hochleistungsverdampfer (Lambda-Form) als Rippenrohrwärme- tauscher in CU-AL Ausführung. Flüssigkeitsverteiler sowie Bördel- anschlüsse für die Kältemittelleitungen. Kältesystem getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Kondensatwanne gegen Schwitzwasser gedämmt. Die Kondensatleitung kann links oder rechts angeschlossen werden.

Ausstattung

Optionale IR Fernbedienung mit großer LCD Anzeige (SPX-RCKA2) oder optionale Kabelfernbdienung (SPX-WKT4), Edelstahlfilter, Eco-Sensor, Auto. Einschaltung nach Spannungsausfall, Automatische Umschaltung(Kühlen/Heizen), Wochentimer, Sleep Timer

Betriebsarten:

Kühlen / Heizen / Entfeuchten / Automatik / Lüfter Notbetrieb-Schalter

Funktionen der Fernbedienung

Anzeige des Sollwertes sowie der Modusanzeige, Echtzeituhr, Fehlercode- anzeige, Energieverbrauchanzeige (vergangener, laufender Monat in Kwh), Raumtemperaturanzeige, Eco Mode, Powerfull Mode, Leave home Funktion (Sollwert von 10°C in einem bestimmten Zeitfenster oder permanent), Silent Mode, One Touch Clean (automatische Trocknung des Wärmetauschers), Eco Sleep Timer, Weeklytimer mit Sommer-/ Winterumschaltung (2 mal 6 Muster/Tag für 7 Tage die Woche), Blockierung des Heiz-, Kühlbetriebes

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	7,00 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	1.5-8.0 kW

Nennheizleistung	:	8,00 kW

Regelbereich (Heizen)	:	1.5-8.5 kW

Energieeffizienzklasse (Kühlen)	:	A++

Energieeffizienzklasse (Heizen)	:	A++

Wirkungsgrad EER (Kühlen)	:	3,50 W/W

Wirkungsgrad COP (Heizen)	:	5,80 W/W

Wirkungsgrad SEER/Kühlen	:	7.10 W/W

Wirkungsgrad SCOP/Heizen	:	4.40 W/W

Luftvolumenstrom	: 	510/630/870/1020 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	30/35/42/47 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	30/36/42/47 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	60 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Steuerleitung	:	4x1,5 mm2

Abmessungen H/B/T	:	300x1.100x260  mm

Gewicht	:	15,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	6.35 / 12.70 mm

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	30,00 m

Max. mögliche Gesamtleitungslänge	:	30,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	20,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	20,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-15~+46 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-15~+24 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAK-70PPD

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.