Hitachi Multizone-Außengerät RAM-40NP2B

Die Gesamtkonzeptionierung des Gerätes entspricht der neuesten Ecodesign-Richtlinie (ErP) was sich in der Effizienz des Gerätes niederschlägt. Gehäuse aus galvanisiertem und lackiertem Stahlblech (Farbe: Seidengrau, etwas heller als RAL 7044). Vollhermetischer Twin-Rollkolben- Verdichter auf Schwingungsdämpfern gelagert. Der Verdichter ist als DC-Inverter ausgeführt und sorgt so, für optimalen und sparsamen Betrieb. Die Leistung wird dem Kühl-, bzw. Heizbedarf angepasst. Der leise laufende Axialventilator (DC-Lüftermotor) ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Luftgekühlter Verflüssiger aus Kupferrohren mit speziell konstruierten Al-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. Umfangreiche elektronische Schutzvorrichtungen sorgen für einen sicheren Betrieb. Kältekreis aus Kupferrohren mit Absperrventilen (je Inneneinheit), Flüssigkeitsabscheider, elektronischem E-Ventil (je Inneneinheit), sowie Bördelanschlüsse für die Kältemittelleitungen (bauseits). Vorgefüllt mit dem Kältemittel R410A. Die Inneneinheiten werden immer separat an der Außeneinheit angeschlossen.

Bedingungen:

Es müssen mind. 2 Inneneinheiten angeschlossen sein. Die Rohrleitungen werden von jeder Inneneinheit zur Außeneinheit geführt.

Ein gleichzeitiges Kühlen und Heizen ist nicht möglich.

Anschließbare Inneneinheiten:

Wandgeräte Shirokuma RAK-xxRXB und RXD Wandgeräte Performance RAK-xxRPD Truhengeräte Shirokuma RAF-xxRXB Kassettengeräte RAI-xxQPB Kanalgeräte RAD-xxQPB

Technische Daten

Nennkälteleistung	:	4,00 kW

Regelbereich (Kühlen)	:	1.5-4.2 kW

Nennheizleistung	:	5,20 kW

Regelbereich (Heizen)	:	1.5-5.5 kW

Anzahl anschliessbarer Inneneinheiten 	:	2

Energieeffizienzklasse (Kühlen)	:	A++

Energieeffizienzklasse (Heizen)	:	A+

Wirkungsgrad SEER/Kühlen	:	7.00 W/W

Wirkungsgrad SCOP/Heizen	:	4.30 W/W

Luftvolumenstrom	: 	1620 m3/h

Schalldruckpegel (Kühlen)	:	49 dB(A)

Schalldruckpegel (Heizen)	:	51 dB(A)

Schallleistungspegel 	:	62 dB(A)

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb	:	1,05 kW

Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb	:	1,21 kW

Nennstromaufnahme Kühlbetrieb	:	4,80 A

Nennstromaufnahme Heizbetrieb	:	5,60 A

Empfohlene Absicherung, träge	:	16,00 A

Steuerleitung	:	4x1,5 mm2

Abmessungen H/B/T	:	570x750x280  mm

Gewicht	:	41,00 kg

Flüssigkeits- / Saugleitung	:	2x6.35 / 2x9.52 mm

Werkseitige Füllmenge 	:	1.45 kg

Max. mögliche Leitungslänge zwischen AE & IE	:	25,00 m

Max. mögliche Gesamtleitungslänge	:	35,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz AE über IE 	:	20,00 m

Max. mögliche Höhendifferenz IE über AE 	:	20,00 m

Einsatzbereich (Kühlen)	:	-10 bis +43 °C

Einsatzbereich (Heizen)	:	-15 bis +21 °C

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  RAM-40NP2B

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.