Kabelfernbedienung SPX-RCK3

SPX-RCK3 Optionale vereinfachte Kabelfernbedienung für Raumklimageräte mit 4 Lüfterstufen.

Formschöne Kabelfernbedienung mit LCD Anzeige für Aufputzmontage. Aufgrund der einfachen Handhabung ist dieses Modell besonders für ständig wechselnde Benutzer geeignet. Die Fernbedienung wird über ein 8m langes Kabel an der Inneneinheit angeschlossen (kann bei Bedarf auch verlängert werden / 3 Adern).

Da die Fernbedienung nur Daten senden kann, gibt es folgendes zu beachten:

- Fehlermeldungen können nicht angezeigt werden. Die Fehleranzeige erfolgt über Blinkintervalle der Inneneinheit (Timer LED).

- Nach einem Stromausfall schaltet zwar die Inneneinheit, mit den zuvor gewählten Parametern, automatisch wieder zu, dies wird jedoch nicht auf der Kabelfern-bedienung angezeigt. Die Anzeige bleibt aus und alle Pararameter werden auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

Ausstattung

- Vereinfachte Kabelfernbedienung mit LCD Anzeige

- 8m Verbindungsleitung

Funktionen

- Sollwerteingabe

- Betriebsarten: Kühlen / Heizen / Entfeuchten / Automatik / Lüfter

- Lüfterstufen: Groß / Mittel / Klein / sehr Klein / Automatik

- 12 Stunden Timer / Sleep Timer

Anschließbar an folgenden Modellen:

RAS-xxWX8 ...FH6 …YH5A …YH7

RAK-xxNH6A

RAF-xxFX8 ...QH8

RAI-xxNH5A

RAD-xxNH7A ...DH7A (Ist bei Kanalgeräten bereits im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  SPX-RCK3

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.